| Hauptabteilung Direkte Bundessteuer, Verrechnungssteuer, Stempelabgaben |  | Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV Administration fédérale des contributions AFC Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Administraziun federala da taglia AFT |
| --- | --- | --- |

# Anleitung zum Verschlüsseln von Daten
mittels WinZip (ab Version 9)

Hinweis

WinZip ab Version 9 muss auf dem Computer installiert sein. Bei Bedarf kann es unter http://www.winzip.de heruntergeladen werden.

Konfiguration von WinZip für die Verschlüsselung

- Suchen und markieren Sie im Explorer die zu verschlüsselende Datei und drücken die rechte Maustaste.

- Öffnen Sie die Menüoption "WinZip" - “Configure”.

- Stellen Sie sicher, dass das Kästchen “Encrypt” (Context menu commands:) aktiviert ist! Diese Einstellung muss nur einmalig durchgeführt werden.

Wichtige Informationen vor der Benutzung von WinZip

- Verwenden Sie bitte aus Sicherheitsgründen immer die 256-Bit-AES-Verschlüsselungsmethode. Die ZIP-2-kompatible-Verschlüsselung sollte unter keinen Umständen benutzt werden.

- Beachten Sie, dass Dateiinformationen wie z.B. 'Owner'/'Sender' von mit WinZIP verschlüsselten Dateien nicht dem entsprechen müssen was sie aussagen.

- Dateispezifische Informationen wie Name, Zeitangaben oder das Erstellungs-Datum sind sichtbar und können geändert werden. Dies auch dann, wenn die Datei verschlüsselt und das Verschlüsselungspasswort nicht bekannt ist.

- Verschlüsselte Dateien in ZIP-Format können, ohne Kenntnis des Passwortes,  gelöscht / umbenannt werden.

- Weitere Dateien können ohne Kenntnis des Passwortes zu einem ZIP-File hinzugefügt werden.

- Das Passwort zum Verschlüsseln der Daten muss folgende Anforderungen erfüllen:

  - Mindestlänge von 8 Zeichen.

  - Benutzung von alphanumerischen Zeichen.

  - Benutzung von Gross- und Klein-Buchstaben.

  - Empfehlung zur Verwendung von Spezialzeichen, wie Leerschlag etc., ist jedoch nicht Bedingung.

- Stellen Sie sicher, dass das Passwort / die Phrase sicher aufbewahrt und nicht vergessen wird. Es gibt keinen Weg ein verlorenes Passwort wieder herzustellen.

- Stellen Sie sicher, dass WinZIP beendet wird, sobald die Verschlüsselung abgeschlossen ist.

Verschlüsselung von Dateien mit WinZip:

- Suchen und markieren Sie im Explorer die zu verschlüsselende Datei und drücken die rechte Maustaste.

- Öffnen Sie die Menüoption "WinZip" - “Add to Zip File...”.

- Stellen Sie sicher, dass die Option "Encrypt added files" ausgewählt ist und klicken anschliessend auf "Add".

- Wählen Sie die 256-bit-AES-Verschlüsselung aus und geben das Passwort in den entsprechenden Feldern ein.

- Wichtig: Überprüfen Sie, dass hinter dem Namen der Datei im Zip-Archiv ein "*"-Zeichen angezeigt wird. Dies ist immer dann der Fall, wenn die Datei verschlüsselt worden ist.

v1.1